### 闪测仪采购公告      （采购编号:TYZB2020-18）

我公司需采购闪测仪一台套，现面向社会公开比质比价采购，欢迎符合要求的单位参与。并请按时将相关资料（含产品报价、交货期、付款方式、技术方案、资质等内容）以竞价书的形式快递或送至我公司，具体要求如下：

一、资质要求：

1.1竞价单位具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，竞价单位提供三合一企业营业执照复印件。

1.2所投产品制造商在近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、甲方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

1.3产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

1.4如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件。

二、售后服务：

维修反应时间在24小时之内，如确有需要,并在72小时内到达买方安装地。质保期在12个月以上（时间以终验收合格之日算起）。

三、竞价资料要求、递送方式、报名、资料递交截止日期及评审时间：

★3.1竞价文件必须采用A4纸型，所有文件左侧胶装装订，不得采用活页、卡扣方式装订,否则将被否决；必须提供正本一份，副本四份（竞价文件封面须注明“正、副本”），以及U盘电子档(盖章扫描件)一份。上述资料必须密封完好，否则将被否决。封面标明所投产品名称及竞价单位名称及联系人电话。资料通过快递邮寄、送达方式均可（邮寄地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司；收件人；陈玉龙；电话：0734-8532149，邮编：421005）

★3.2报名时间及报名资料要求：竞价文件送达截止时间前10天内将承诺书（附件1）和商务审查表（见网上公告附件）一并签字盖章扫描电子档发送至我司联系人邮箱，纸质版随竞价文件一并快递至我公司。两份文件待审查确认无误后视为报名成功，未在该时间段报名的无效。

3.3竞价文件送达截止时间和比质比价评审时间：2020年12月30日上午9点。评审地点：湖南天雁机械有限责任公司三号会议室。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件；

4.3所竞价项目所需的所有相关资质；

★4.4法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件9）；

★4.5竞价书、竞价一览表、设备标准配置所含明细的分项报价、备品备件清单、商务、技术偏离表等（见附件2-12）。

4.6提供设备技术方案、技术特点，并与同行业比较的优缺点（见附件13）。

4.7近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、买方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

4.8 提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件10）。

4.9固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1交货时间：预付款到账之日起2个月内到买方现场。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：预付合同不含税金额30%；终验收合格后供货方将增值税专用发票全部开出后付60%；余下10%作为质保金，通过终验收完成之日起且设备无质量问题一年后支付(无息)。

★5.4 竞价文件有效期：竞价文件送达截止日起不少于90天。

5.5其它要求：设备卖方负责设备安装、调试。竞价文件中含主机、辅机、附件及备品备件的清单（包括设备名称、机械和电气件实物型号、数量、型式、规范及生产厂名称、地址、联系方式等）。

六、技术要求标准（见附件14）

七、评审原则：采用综合评审的原则，以综合评分最高者为中选单位。评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务评议（20分）、技术评议（50分）和价格评议（30分）。

| 7.1评分标准 |
| --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 结论 |
| 1、符合性检查 | 评审委员会首先对所有竞价文件做符合性检查，主要评议各竞价单位是否按采购公告的要求提供了所有关键性文件，包括：承诺书及报价表、商务响应文件、技术响应文件、技术方案，法人代表授权书，竞价文件有效期等是否满足要求，符合性检查不合格的竞价单位将被否决，不得进入后续评议。 | 合格/不合格 |
| 2、商务评议 | 商务评议（其中包括：企业财务证明、产品质量体系证书、付款方式、近两年同型号产品销售业绩、交货期、质量保证期）（20分） （1）企业财务证明（2分）：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（有1分、无0分）、银行资信证明等（有1分、无0分）。 （2）产品质量体系证书（3分）：产品质量体系证书（有3分、无0分）。 （3）付款方式（3分）：付款方式满足采购公告要求（3分），不满足（0分）。 （4）近两年（2018年至今）同型号产品销售业绩（7分）：按采购公告要求提供业绩证明材料，以销售合同或中标通知书及终验收报告为准，业绩最高（7-6分），业绩中等（5-3分），业绩较差（2-0）。 （5）交货期（3分）：交货期满足商务要求（3分），交货期比商务要求每延长10日则减少1分，减至0分为止。以上缩短或延长日期不足10日的按照10日计算。 （6）质量保证期（2分）：质量保证期满足采购公告要求（2分），不满足（0分）。 | 具体得分 |
| 3、技术评议 | (1) 基本分（35分）： 竞价单位的竞价文件中技术响应部分完全满足采购公告的技术要求（35分）。 ★号项为必需满足项，任何一项不满足即视为作废。其余各项，一项不满足扣3分。 | 具体得分 |
|  | (2) 技术方案的完整性（5分）：评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）； | 具体得分 |
|  | (3)技术方案的深度（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）； | 具体得分 |
|  | (4) 技术方案的先进性（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）。 | 具体得分 |
| 4、价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购公告要求且竞价最低的报价（各有效竞价单位评估价最低价）为评议基准价。 计算评估价后，评委会将按下列公式计算各竞价单位的报价部分得分 PF= 30－（F －Fs）/Fs×Q 注：1、PF为报价部分得分 2、Fs为评议基准价＝各有效竞价单位评估价最低价 3、F为合格竞价单位报价 4、Q为价格折扣分值＝10 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位 6、价格得分最高为30分，最低为0分。 | 具体得分 |

八、联系方式：

联系人：李香、陈玉龙   电话：0734-8532149；邮箱：chenyulong@tyen.com.cn 。

说明：所有带★项必须满足，否则有可能将被否决。

日期：2020年12月10日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次比质比价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加比质比价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告设备的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我们的竞价文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的报价在竞价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我们将按采购公告文件规定的内容和竞价文件的相关内容与采购人签订合同；

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我们的供货设备及相关服务满足采购公告文件要求。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 竞价书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表竞价单位 __     ______                (竞价单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的全部文件（正本一份和副本四份），电子档一份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的竞价有效期为自竞价文件送达截止日起_______天。

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在竞价有效期内撤回竞价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3                                   竞价一览表

采购编号：

项目名称：                                                                       单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容/ 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价总价（元） | 质保周期 | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写总价 |  | 大写总价 |  |

竞价单位名称（盖章）：

竞价单位授权代表(签字):	电话：

注: 1、此表一式二份，一份装入竞价文件中，另一份应密封标记并单独递交。

2、报价总价为竞价一览表中设备费、备品备件费，专用工具和仪器仪表费、特殊工具配件费,安装调试费、检测费、资料费、软件费、培训费、技术服务费、验收等所有费用。

3、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件4

### 竞价分项报价总表

采购编号：

项目名称：                                                　　　                 单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购公告文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件5

主要设备清单

采购编号：

项目名称：    　　              　                                                单位：人民币/元

| 品目号 | 主要设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：1、各竞价单位应在本表中根据采购公告文件技术规范书中主要设备技术要求中的品目号填写本项目中的主要设备；

2、以上金额均报不含税金额。

### 附件6

备品备件清单

采购编号：

项目名称：                                                   　　              　  报价单位：人民币/元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件7

专用工具清单

采购编号：

项目名称：                                                            　　         单位：人民币/元

| 品目号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件8

竞价单位推荐的选择功能件清单

（供选择，若无此项内容可不填）

1.推荐的选择功能件内容：                                                                             单位：人民币/元

| 品目号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件9

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （竞价单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：竞价文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

竞价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致竞价文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件10

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件11

### 商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款 要求 | 竞价文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________________

竞价单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写竞价文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；竞价文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，视其为满足竞价文件商务条款要求。

2.竞价单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考竞价文件第五条《商务要求》。

### 附件12

### 技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 竞价文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将附件14的技术要求逐条响应说明。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________

竞价单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：竞价单位应根据其提供的货物和服务，将采购公告文件的要求一一列出至此表，不管有无差异，都须将竞价单位的实际技术条款在此偏离表中列出，此表中必须写明实际响应的具体内容；若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件13                 技术方案书及图纸

竞价方须根据各自系统的特点并参照采购公告文件技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术规格建议方案。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件14

闪测仪技术要求

- 设备名称：闪测仪

- 设备用途：闪测仪主要是用于增压器板块外购各零部件部分尺寸快速检测工作。

- 技术参数及要求：

3.1闪测仪主要包括：设备本体、工控系统、光学系统、软件系统。

3.2闪测仪参数及要求：

3.2.1设备尺寸：≤680×520×900

3.2.2设备总量：≤70Kg

3.2.3设备承重：≤5Kg

3.2.4设备测量范围(㎜)：

广视野：300×210 mm (4角R75)

高精度：200×135mm

3.2.5各轴行程范围：

X轴：≥150mm（电动）

Y轴：≥100mm（电动）

Z轴：≥70mm（电动）

3.2.6相机：≥1200万像素

3.2.7显示器：≥21.5英寸LCD显示器

★3.2.8受光镜头：采用双远心镜头，镜头尺寸≥φ150 mm

★3.2.9照明系统：

落射系统：四分割多角度照明（电动），环状（指向性）照明（电动）

透射系统：远心平行光源绿光

同轴光：白光，亮度可调

★3.2.10测量测量精度

广视野：±5μm

- 无拼接

高精度：±2μm

广视野：±(7+0.02L)μm

- 有拼接

高精度：±(4+0.02L)μm

★3.2.11测量重复精度

广视野：座标台未移动±1μm      座标台移动±2μm

高精度：座标台未移动±0.5μm    座标台移动±1.5μm

3.2.12测量软件：1、实现快速测量，大约1-2S一件

2、通过表格形式展示测量结果，超出公差的值显示红色并显示测量值。

3、可测量曲线长度、不规则边缘的轮廓度等

4、快速精准的自动对焦功能。

5、光源自动控制，自动实现对焦功能。

6、修改编辑查看寻边状况

7、批量设置尺寸的公差上下限。

8、可修改元素的名称和尺寸名称，以便与用户的图纸一致。

9、测量报表自动生成。可以进行导出进行再编辑。同时对定义尺寸可以直接进行CPK自动计算。

3.2.13 X、Y轴光栅分辨率：0.1μm

Z   轴光栅分辨率：0. 5μm

3.2.14电源要求：220V,50Hz,功率≤600W

4．工作环境：温度20±2℃，湿度30~80%，振动＜0.002g，15 Hz

5．设备验收：

此设备无需预验收，直接在甲方进行终验收。整套仪器开箱后，需要确认各部件有无损坏。确认项目包括：

5.1 部件有无确认：到货型号是否与订单吻合

5.2 外观检查：测量屏幕有无明显倾斜、屏幕有无明显亮点、Z轴平台是否顺畅、整体外观是否掉漆。

★5.3 到货后双方用专用玻璃标准器确认仪器符合条款3.2.10和条款3.2.11精度，专用玻璃标准器由卖方提供。

5.4 功能验收：采用买方零件进行检测验收条款3中其他功能内容。

5.5 培训：对买方人员进行至少包含设备原理、机械操作、日常维护保养、软件操作、数据分析处理等方面内容的培训，确保3名以上检验人员和2名以上工艺人员会使用。

# Text boxes

湖南天雁机械有限责任公司

Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd