### 激光打码机比质比价采购公告  （采购编号:TYZB2021-4）

我公司需采购激光打码机两台套，现面向社会公开比质比价采购，欢迎符合要求的单位参与。并请按时将相关资料（含产品报价、交货期、付款方式、技术方案、资质等内容）以竞价书的形式快递或送至我公司，具体要求如下：

一、资质要求：

1.1竞价单位具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，竞价单位提供三合一企业营业执照复印件。

1.2所投产品制造商在近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、甲方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

1.3产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

1.4如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件。

二、售后服务：

维修反应时间在24小时之内，如确有需要,并在48小时内到达设备安装地，并在达到后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内做出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。质量保证期不少于一年（时间以终验收合格之日算起）。

三、竞价资料要求、递送方式、报名、资料递交截止日期及评审时间：

★3.1竞价文件必须采用A4纸型，所有文件左侧胶装装订，不得采用活页、卡扣方式装订,否则将被否决；必须提供正本一份，副本四份（竞价文件封面须注明“正、副本”），以及U盘电子档(盖章扫描件)一份。上述资料必须密封完好，否则将被否决。封面标明所投产品名称及竞价单位名称及联系人电话。资料通过快递邮寄、送达方式均可（邮寄地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司；收件人；陈玉龙；电话：0734-8532149，邮编：421005）

★3.2报名时间及报名资料要求：竞价文件送达截止时间前10天内将承诺书（附件1）和商务审查表（电联我公司联系人索取）一并签字盖章扫描电子档发送至我司联系人邮箱，纸质版随竞价文件一并快递至我公司。两份文件待审查确认无误后视为报名成功，未在该时间段报名的无效。

3.3竞价文件送达截止时间和比质比价评审时间：2021年4月21日上午9点。评审地点：湖南天雁机械有限责任公司三号会议室。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件；

4.3所竞价项目所需的所有相关资质；

★4.4法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件9）；

★4.5竞价书、竞价一览表、设备标准配置所含明细的分项报价、备品备件清单、商务、技术偏离表等（见附件2-12）。

★4.6提供设备技术方案（见附件13）。

4.7提供设备的技术特点，并与同行业比较的优缺点。

4.8近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、合同对方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

4.9提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件10）。

4.10固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1交货时间：预付款到账之日起1个月内到达买方现场。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：预付合同不含税金额30%；安装调试完毕且终验收合格后供货方将全额增值税专用发票开出后付60%；余下10%作为质量保证金，若设备在质量保证期内无质量问题，则质量保证期满后支付(无息)，否则延期支付或扣除相应费用。

★5.4 竞价文件有效期：竞价文件送达截止日起不少于90天。

5.5其它要求：设备卖方负责设备安装、调试的所有费用。竞价文件中含主机、辅机、附件及备品备件的清单（包括设备名称、机械和电气件实物型号、数量、型式、规范及生产厂名称、地址、联系方式等）。

六、技术要求标准（见附件14）

七、评审原则：采用综合评审的原则，以综合评分最高者为中选单位。评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务评议（20分）、技术评议（50分）和价格评议（30分）。

| 7.1评分标准 |
| --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 结论 |
| 1、符合性检查 | 评审委员会首先对所有竞价文件做符合性检查，主要评议各竞价单位是否按采购公告的要求提供了所有关键性文件，包括：承诺书及报价表、商务响应文件、技术响应文件、技术方案，法人代表授权书，竞价文件有效期等是否满足要求，符合性检查不合格的竞价单位将被否决，不得进入后续评议。 | 合格/不合格 |
| 2、商务评议 | 商务评议（其中包括：企业财务证明、产品质量体系证书、付款方式、近两年同型号产品销售业绩、交货期、质量保证期）（20分） （1）企业财务证明（2分）：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（有1分、无0分）、银行资信证明等（有1分、无0分）。 （2）产品质量体系证书（3分）：产品质量体系证书（有3分、无0分）。 （3）付款方式（3分）：付款方式满足采购公告要求（3分），不满足（0分）。 （4）近两年（2019年至今）同型号产品销售业绩（7分）：按采购公告要求提供业绩证明材料，以销售合同或中标通知书及终验收报告为准，业绩最高（7-6分），业绩中等（5-3分），业绩较差（2-0）。 （5）交货期（3分）：交货期满足商务要求（3分），交货期比商务要求每延长10日则减少1分，减至0分为止。以上缩短或延长日期不足10日的按照10日计算。 （6）质量保证期（2分）：质量保证期满足采购公告要求（2分），不满足（0分）。 | 具体得分 |
| 3、技术评议 | (1) 基本分（35分）： 竞价单位的竞价文件中技术响应部分完全满足采购公告的技术要求（35分）。 ★号项为必需满足项，任何一项不满足即视为作废。其余各项，一项不满足扣3分。 | 具体得分 |
|  | (2) 技术方案的完整性（5分）：评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）； | 具体得分 |
|  | (3)技术方案的深度（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）； | 具体得分 |
|  | (4) 技术方案的先进性（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）。 | 具体得分 |
| 4、价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购公告要求且竞价最低的报价（各有效竞价单位评估价最低价）为评议基准价。 计算评估价后，评委会将按下列公式计算各竞价单位的报价部分得分 PF= 30－（F －Fs）/Fs×Q 注：1、PF为报价部分得分 2、Fs为评议基准价＝各有效竞价单位评估价最低价 3、F为合格竞价单位报价 4、Q为价格折扣分值＝10 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位 6、价格得分最高为30分，最低为0分。 | 具体得分 |

八、联系方式：

联系人：李女士、陈先生   电话：0734-8532149；邮箱：chenyulong@tyen.com.cn 。

说明：所有带★项必须满足，否则有可能将被否决。

日期：2021年3月29日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次比质比价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加比质比价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告设备的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我们的竞价文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的报价在竞价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我们将按采购公告文件规定的内容和竞价文件的相关内容与采购人签订合同；

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我们的供货设备及相关服务满足采购公告文件要求。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 竞价书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表竞价单位 __     ______                (竞价单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的全部文件（正本一份和副本四份），电子档一份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的竞价有效期为自竞价文件送达截止日起_______天。

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在竞价有效期内撤回竞价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3                                   竞价一览表

采购编号：

项目名称：                                                                       单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容/ 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价总价（元） | 质保周期 | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写总价 |  | 大写总价 |  |

竞价单位名称（盖章）：

竞价单位授权代表(签字):	电话：

注: 1、此表一式二份，一份装入竞价文件中，另一份应密封标记并单独递交。

2、报价总价为竞价一览表中设备费、备品备件费，专用工具和仪器仪表费、特殊工具配件费,安装调试费、检测费、资料费、软件费、培训费、技术服务费、验收等所有费用。

3、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件4

### 竞价分项报价总表

采购编号：

项目名称：                                                　　　                 单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购公告文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件5

主要设备清单

采购编号：

项目名称：    　　              　                                                单位：人民币/元

| 品目号 | 主要设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：1、各竞价单位应在本表中根据采购公告文件技术规范书中主要设备技术要求中的品目号填写本项目中的主要设备；

2、以上金额均报不含税金额。

### 附件6

备品备件清单

采购编号：

项目名称：                                                   　　              　  报价单位：人民币/元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件7

专用工具清单

采购编号：

项目名称：                                                            　　         单位：人民币/元

| 品目号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件8

竞价单位推荐的选择功能件清单

（供选择，若无此项内容可不填）

1.推荐的选择功能件内容：                                                                             单位：人民币/元

| 品目号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件9

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （竞价单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：竞价文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

竞价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致竞价文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件10

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件11

### ★商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款 要求 | 竞价文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________________

竞价单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写竞价文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；竞价文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，视其为满足竞价文件商务条款要求。

2.竞价单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考竞价文件第五条《商务要求》。

### 附件12

### ★技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 竞价文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将附件14的技术要求逐条响应说明。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________

竞价单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：竞价单位应根据其提供的货物和服务，将采购公告文件的要求一一列出至此表，不管有无差异，都须将竞价单位的实际技术条款在此偏离表中列出，此表中必须写明实际响应的具体内容；若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件13                 ★技术方案书及图纸

竞价方须根据各自系统的特点并参照采购公告文件技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术规格建议方案。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件14

激光打码机设备技术要求

1  设备名称：激光打码机

2  设备用途：2台，用于压壳铭牌打印，机加光铝面含二维码

3  技术参数

3.1  打印范围：110mm×110mm，(可定制)

3.2  标刻深度：0.01～0.05mm（可调节）

3.3  标刻最小线宽：0.04mm

3.4  标刻最小字符：0.5mm×0.5mm

3.5  声光Q工作频率：1～200KHz

3.6  激光输出类型：连续激光

3.7  打标重复精度：0.002mm

3.8  安全性：具备过流保护、过温保护、过压保护。

3.9  采用半导体光纤，激光功率50W，功率连续可调。

3.10  冷却方式：风冷

3.11  设备规格：≤600mm（长，操作位）×800mm（宽）×1500mm（高），有独立控制台，带PC机（内存4G，硬盘500G），激光头高度可调，打印面有工装固定台，有多孔矩阵安装面。

4  控制系统要求

4.1  打标过程非接触，打标效果永久性，操作过程人性化，设备运行稳定性好。

4.2 专用控制软件采用WINDOWS操作系统，支持WINDOWS7，兼容AutoCAD、Photoshop等多种软件输出，功能强大，操作简单方便。

4.3  操作过程全中文显示，能实现中英文字符、阿拉伯数字、常用符号、任意图形、图像、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改，支持PLD、PCX、BMP、JPG等多种文件格式，可直接使用TIF字库。

4.4  日期、时间可标刻条形码、二维码打印，自动生成。

4.5  可与其他设备通讯联网。通过共享文档、数据库字段联网打印。

4.6  控制方式：人机对话。

4.7  有自动化电气接口，能将打印状态通过IO接口输出，具体信号符合周边机器通讯。

5  工作环境

5.1  温度：-10℃～40℃

5.2  湿度：5%～95%

5.3  电源：2相3线  220V±10%   50HZ

6  主机及配置要求

6.1  机床的电器元件采用国际知名品牌。

6.2  设备结构应简单紧凑便于维修。

6.3  设备颜色为乳白色(RAL375)。

6.4  能够在2秒以内准确的识别出二维码。

7  零件加工技术要求

7.1  工件材料：铸铝101 。

7.2  零件刻字方式：铭牌含二维码。

7.3  刻字面积36mm2-450mm2 ，刻字深度0.01～0.05mm 。

7.4  刻字面积10mm×10mm～30mm×20mm 可设定，刻字位置在压壳标牌位，使用条码枪能够在2秒以内扫描出读数。

7.5  标牌字迹刻印清晰，对比度明显，能将字体、二维码打印为黑灰色，字迹明显，边缘清晰，易于识别。

7.6  生产节拍：35秒/件（含装卸零件）

8  设备交付方式

8.1  设备各项功能满足条款3、4、6要求。

8.2  供方对需方选定的工件进行打标，每种二维码（6x6、8x8、10x10）规格各加工80件，检测打码是否满足条款7加工要求。

8.3  验收：在零件表面打印铭牌要清晰对比对明显，目视易于识别，手持二维扫码枪与平面垂直轴夹角≤45度易于扫描，扫描识别周期≤2秒。

# Text boxes

湖南天雁机械有限责任公司

Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd