### 摩擦焊机比质比价采购公告  （采购编号:TYZB2021-5）

我公司需采购摩擦焊机一台套，现面向社会公开比质比价采购，欢迎符合要求的单位参与。并请按时将相关资料（含产品报价、交货期、付款方式、技术方案、资质等内容）以竞价书的形式快递或送至我公司，具体要求如下：

一、资质要求：

1.1竞价单位具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，竞价单位提供三合一企业营业执照复印件。

1.2所投产品制造商在近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、甲方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

1.3产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

1.4如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件。

二、售后服务：

维修反应时间在24小时之内，如确有需要,并在48小时内到达设备安装地，并在达到后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内做出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。质量保证期不少于一年（时间以终验收合格之日算起）。

三、竞价资料要求、递送方式、报名、资料递交截止日期及评审时间：

★3.1竞价文件必须采用A4纸型，所有文件左侧胶装装订，不得采用活页、卡扣方式装订,否则将被否决；必须提供正本一份，副本四份（竞价文件封面须注明“正、副本”），以及U盘电子档(盖章扫描件)一份。附件3竞价一览表应密封标记并单独递交。上述资料必须密封完好，否则将被否决。封面标明所投产品名称及竞价单位名称及联系人电话。资料通过快递邮寄、送达方式均可（邮寄地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司；收件人；陈先生；电话：0734-8532149，邮编：421005）

★3.2报名时间及报名资料要求：竞价文件送达截止时间前10天内将承诺书（附件1）和商务审查表（电联我公司联系人索取）一并签字盖章扫描电子档发送至我司联系人邮箱，纸质版随竞价文件一并快递至我公司。两份文件待审查确认无误后视为报名成功，未在该时间段报名的无效。

3.3竞价文件送达截止时间和比质比价评审时间：2021年4月27日上午9点。评审地点：湖南天雁机械有限责任公司三号会议室。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件；

4.3所竞价项目所需的所有相关资质；

★4.4法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件9）；

★4.5竞价书、竞价一览表、设备标准配置所含明细的分项报价、备品备件清单、商务、技术偏离表等（见附件2-12）。

★4.6提供设备技术方案（见附件13）。

4.7提供设备的技术特点，并与同行业比较的优缺点。

4.8近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、合同对方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

4.9提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件10）。

4.10固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1交货时间：预付款到账之日起3个月内到达买方现场。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：预付合同不含税金额30%；预验收合格后付30%，卖方收到款项后5个工作日内发货并开具已付款的增值税专用发票；通过终验收合格后卖方将剩余增值税专用发票全部开出后付30%，同时支付对应合同价款的税金；余下10%作为质量保证金，若设备在质量保证期内无质量问题，则质量保证期满后支付(无息)，否则延期支付或扣除相应费用。

★5.4 竞价文件有效期：竞价文件送达截止日起不少于90天。

5.5其它要求：设备卖方负责设备安装、调试的所有费用。竞价文件中含主机、辅机、附件及备品备件的清单（包括设备名称、机械和电气件实物型号、数量、型式、规范及生产厂名称、地址、联系方式等）。

六、技术要求标准（见附件14）

七、评审原则：采用综合评审的原则，以综合评分最高者为中选单位。评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务评议（20分）、技术评议（50分）和价格评议（30分）。

| 7.1评分标准 |
| --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 结论 |
| 1、符合性检查 | 评审委员会首先对所有竞价文件做符合性检查，主要评议各竞价单位是否按采购公告的要求提供了所有关键性文件，包括：承诺书及报价表、商务响应文件、技术响应文件、技术方案，法人代表授权书，竞价文件有效期等是否满足要求，符合性检查不合格的竞价单位将被否决，不得进入后续评议。 | 合格/不合格 |
| 2、商务评议 | 商务评议（其中包括：企业财务证明、产品质量体系证书、付款方式、近两年同型号产品销售业绩、交货期、质量保证期）（20分） （1）企业财务证明（2分）：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（有1分、无0分）、银行资信证明等（有1分、无0分）。 （2）产品质量体系证书（3分）：产品质量体系证书（有3分、无0分）。 （3）付款方式（3分）：付款方式满足采购公告要求（3分），不满足（0分）。 （4）近两年（2019年至今）同型号产品销售业绩（7分）：按采购公告要求提供业绩证明材料，以销售合同或中标通知书及终验收报告为准，业绩最高（7-6分），业绩中等（5-3分），业绩较差（2-0）。 （5）交货期（3分）：交货期满足商务要求（3分），交货期比商务要求每延长10日则减少1分，减至0分为止。以上缩短或延长日期不足10日的按照10日计算。 （6）质量保证期（2分）：质量保证期满足采购公告要求（2分），不满足（0分）。 | 具体得分 |
| 3、技术评议 | (1) 基本分（35分）： 竞价单位的竞价文件中技术响应部分完全满足采购公告的技术要求（35分）。 ★号项为必需满足项，任何一项不满足即视为作废。其余各项，一项不满足扣3分。 | 具体得分 |
|  | (2) 技术方案的完整性（5分）：评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）； | 具体得分 |
|  | (3)技术方案的深度（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）； | 具体得分 |
|  | (4) 技术方案的先进性（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）。 | 具体得分 |
| 4、价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购公告要求且竞价最低的报价（各有效竞价单位评估价最低价）为评议基准价。 计算评估价后，评委会将按下列公式计算各竞价单位的报价部分得分 PF= 30－（F －Fs）/Fs×Q 注：1、PF为报价部分得分 2、Fs为评议基准价＝各有效竞价单位评估价最低价 3、F为合格竞价单位报价 4、Q为价格折扣分值＝10 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位 6、价格得分最高为30分，最低为0分。 | 具体得分 |

八、联系方式：

联系人：李女士、陈先生   电话：0734-8532149；邮箱：chenyulong@tyen.com.cn 。

说明：所有带★项必须满足，否则有可能将被否决。

日期：2021年4月7日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次比质比价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加比质比价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告设备的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我们的竞价文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的报价在竞价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我们将按采购公告文件规定的内容和竞价文件的相关内容与采购人签订合同；

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我们的供货设备及相关服务满足采购公告文件要求。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 竞价书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表竞价单位 __     ______                (竞价单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的全部文件（正本一份和副本四份），电子档一份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的竞价有效期为自竞价文件送达截止日起_______天。

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在竞价有效期内撤回竞价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3                                   竞价一览表

采购编号：

项目名称：                                                                       单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容/ 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价总价（元） | 质保周期 | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写总价 |  | 大写总价 |  |

竞价单位名称（盖章）：

竞价单位授权代表(签字):	电话：

注: 1、此表一式二份，一份装入竞价文件中，另一份应密封标记并单独递交。

2、报价总价为竞价一览表中设备费、备品备件费，专用工具和仪器仪表费、特殊工具配件费,安装调试费、检测费、资料费、软件费、培训费、技术服务费、验收等所有费用。

3、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件4

### 竞价分项报价总表

采购编号：

项目名称：                                                　　　                 单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购公告文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件5

主要设备清单

采购编号：

项目名称：    　　              　                                                单位：人民币/元

| 品目号 | 主要设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：1、各竞价单位应在本表中根据采购公告文件技术规范书中主要设备技术要求中的品目号填写本项目中的主要设备；

2、以上金额均报不含税金额。

### 附件6

备品备件清单

采购编号：

项目名称：                                                   　　              　  报价单位：人民币/元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件7

专用工具清单

采购编号：

项目名称：                                                            　　         单位：人民币/元

| 品目号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件8

竞价单位推荐的选择功能件清单

（供选择，若无此项内容可不填）

1.推荐的选择功能件内容：                                                                             单位：人民币/元

| 品目号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件9

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （竞价单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：竞价文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

竞价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致竞价文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件10

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件11

### ★商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款 要求 | 竞价文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________________

竞价单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写竞价文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；竞价文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，视其为满足竞价文件商务条款要求。

2.竞价单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考竞价文件第五条《商务要求》。

### 附件12

### ★技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 竞价文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将附件14的技术要求逐条响应说明。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________

竞价单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：竞价单位应根据其提供的货物和服务，将采购公告文件的要求一一列出至此表，不管有无差异，都须将竞价单位的实际技术条款在此偏离表中列出，此表中必须写明实际响应的具体内容；若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件13                 ★技术方案书及图纸

竞价方须根据各自系统的特点并参照采购公告文件技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术规格建议方案。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件14

摩擦焊机技术要求

1  设备名称：摩擦焊机专机

2  设备用途及台数：1台，用于对增压器涡轮和转子轴的摩擦焊接加工及焊接后焊疤切除加工。

3  设备控制系统及性能要求

3.1  控制功能

控制系统采用计算机为主界面的自动控制系统，系统除能实现自动控制功能外，还应具备手动调整、主轴不启动情况下的焊接过程模拟及开机自检。

3.2  控制系统的软件应有为买方提供修改控制程序的接口，提供控制程序修改和二次开发的技术平台。

3.3  具备完善的自我监控，自我诊断和报警功能。

3.4  具有友好的人机界面，人机界面的设计应满足操作人员日常操作要求，提供丰富的便于理解的过程信息（中文），操作人员通过人机界面能方便的实现对设备的各种控制。

3.5机床工作应全封闭，配备安全光栅保护功能。门开关具备电气连锁功能。

3.6  控制参数设置均采用国际标准单位，主要设置以下参数：

压力（一级摩擦压力、二级摩擦压力、顶锻压力）

转速：摩擦转速、顶锻转速、车削转速

位移：浮动原点位置检测

滑台的位移传感器精度：不低于0.1mm，用于焊接过程中的位移检测。各传感器固定牢固，不会出现顶锻过程在振动造成传感器位置的偏移。

时间：各段保压时间

3.7压力控制方式： PLC设定参数，通过电磁阀和液压阀输出电信号控制压力。

★3.8焊接控制可调节：一级摩擦采用时间控制，二级摩擦采用时间和位移控制，顶锻采用时间控制，时间可用PLC及触摸屏预先设置或更改，便于对多种规格工件进行焊接时改变规范，实现自动焊接。

★3.9焊接过程参数可监控：记录并储存焊接过程中的转速、压力、位移等参数的曲线图。如果检测数据超出设置范围则自动报警。检测结果可以连接打印机打印或存储，提供保证焊接质量的证据，提供焊接质量和设备运行各环节稳定正常的依据。

3.10  控制系统具备参数显示、记录、打印功能。

参数记录形式

产品数字化编号××× ×××× ×××（10位数字，由生产者输入）日生产件数××××（4位数字，计算机自动生成）

累计生产件数××××××（6位数字，计算机自动生成）

生产日期××××××（6位数字表示年月日，计算机自动生成，如170502）

记录、显示及打印内容

以产品编号为文件名，按两种方式存储焊接参数

- 存储焊接过程焊接参数应曲线图

- 存储关键点参数

压力：一级摩擦压力、二级摩擦压力、顶锻压力

转速：摩擦转速、顶锻转速、车削转速

位移：摩擦烧损量、总烧损量

关键点参数及焊接参数瞬时响应曲线一一对应，曲线包含整个焊接周期，并可以局部放大分析。曲线为转速、压力、位移及扭矩相对时间变化（时间为横坐标，参数为纵坐标），其中扭矩值为计算结果。

3.11 设备符合安全生产设备标准，操作简单，运行平稳。

3.12  焊机几何精度与焊件的焊接精度符合《JB/T8086-2015摩擦焊机》标准的要求。

3.13  设备主要元器件，如电器、液压、PLC系统等采用国际知名品牌，以保正设备可靠性。

★3.14 设备配备涡轮、转子轴及成品件自动上下料单元，主要工作要求如下：

1）本单元采用机器手，负责焊前涡轮及转子轴的上料及焊接后成品件的下料，能8小时连续工作。

- 本单元具备在线模式即自动化生产和离线模式即人工生产两种方式。

- 本单元包含1套自动上下料机械手， 1套涡轮上料仓，1套转子轴上料仓，1套成品下料仓，安全围栏，安全门，方向识别及防错系统，自动化控制系统。

- 下料仓位具备人工抽检模式下的操作功能。

- 上下料机构运转过程中，安全门被打开，上下料机构应立即紧急停机。

- 自动化系统能实现对上下料机构的控制，如运行、停止、紧急停机。自动化系统有预警功能，如上料仓即将缺料、下料仓即将满仓等，通过警示灯和蜂鸣器预警。

- 上料仓及下料仓存储区域分别不小于1小时的生产量。

- 上下料仓的有精准的零件定位功能，确保上下料机构能够准确抓取。上下料过程中保证工件不被磕碰和划伤。

3.15设备主轴采用伺服电机驱动，可变速调节主轴转速，顶锻滑台在工作过程中采用伺服电机滚珠丝杠方式。伺服电机载荷≥10T，并配备载荷传感器、滚珠丝杠、轴承、伺服电机等组成。

3.16 操作系统中可储存的预制焊接工件程序数量不小于10套（存储容量1T）。

3.17 异常诊断停止功能：在控制系统元器件、摩擦焊机等设备出现异常时，能进行自诊断，提供故障信息，保障系统安全。在焊接异常、用户操作异常情况下控制系统能诊断出并采取停机保护措施。

3.18操作面板硬件配置：由操作按键组、触摸屏、工控机以及数控系统（操作权限设置三级权限加密）。

3.19主要配置明细

| NO. | 项目内容 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尾座滑轨 | 台湾上银/南京工艺 |
| 2 | 主轴电机 | 西玛/金虎 |
| 3 | 直流驱动器 | 欧陆/派克 |
| 4 | 行走电机及驱动器 | 超同步/（或进口品牌） |
| 5 | 油泵电机 | 海谷机电/大连电机 |
| 6 | 主推力轴承 | 德国FAG/日本NSK |
| 7 | PLC及扩展 | 西门子/台达 |
| 8 | 触摸屏 | 西门子/台达 |
| 9 | 继电器 | 日本和泉/施耐德 |
| 10 | 接触器 | 正泰/施耐德 |
| 11 | 断路器 | 正泰/施耐德 |
| 12 | 工业电源 | 台湾明纬/台达 |
| 13 | 限位开关 | 正泰/施耐德 |
| 14 | 过载保护器 | 正泰/施耐德 |
| 15 | 主令开关组 | 正泰/施耐德 |
| 16 | 液压油泵 | 海谷机电/榆次油研 |
| 17 | 密封件 | 日本NOK |
| 18 | 电磁阀 | 南京路基/榆次油研 |
| 19 | 压力表 | 国内品牌（抗震阻尼型） |
| 18 | 工控机 | 研华/台达 |
| 19 | 滚珠丝杆 | 台湾上银/南京工艺 |
| 注：以上部分配置可能由于改型停产等原因会造成型号或厂家变更（同级别或高于） |

4  液压系统及润滑系统要求

4.1 液压系统主要完成旋转夹具、尾座前挡夹具夹紧松开压力控制。

4.2 压力表采用抗振阻尼型，液压缸能够承受额定压力下而不渗漏。

4.3 主轴箱采用强制性润滑，润滑程序为间歇式启动润滑，大大降低了润滑油的温升、提高了润滑油的使用寿命。

4.4 润滑油箱注油及油泵均设计润滑油过滤装置，油箱设计便于放油清洗。油箱设油位计，可随时观察油位高度。主轴箱设可视观察孔，可随时观察主轴箱内润滑情况。

5  车焊疤系统

5.1 操作系统：国内品牌数控系统。

5.2 随机配置安装车焊疤系统，完成焊接后工件的在线车削，免去了线下车削的工作强度。

5.3 使用标准数控机夹刀，刀块磨损只需更换对应的刀块即可。

5.4 具备焊疤铁屑收集系统。

5.5 具有烟雾收集净化系统。

6  技术参数

6.1 主轴转速（r/min）：300-2500  可调速(伺服电机)

★6.2 可焊工件范围（mm）：焊接外圆φ18～φ24（涡轮+转子轴）总长≤280mm、涡轮盘部直径≤150mm

6.3 顶锻压力：≥100KN

6.4 液压系统最小压力：8Mpa

6.5、滑台行程：450mm

★6.6  焊机几何精度与焊件的焊接精度符合《JB/T8086-2015摩擦焊机》标准的要求。

★6.7摩擦焊机的技术要求与工件焊接精度符合JB/T8086-1999标准。

6.8  危险部位要有符合国际安全通用标准的安全标识并有中文注释，维护保养部位要有中文标识及保养说明。

6.9 设备主体颜色RAL7035亮灰色，占地面积不大于3.5m（长，操作位）×3.4m（宽），限高2m。

6.10 夹具的柔性强可适应多品种装夹，即使夹具转换，转换应方便快捷，旋转夹具为自定心式弹簧夹头,尾座夹具为组合型，一组对开前挡，一个可更换内六方后墙工装,换装夹具时间不超过15分钟/次（按涡轮头品种型号）夹具设计方案提交买方进行确认。

6.11  噪声峰值≤80dB。

6.12  备品备件要求

6.13.1  8.1条款中的3个品种每个品种增加工装备件2套（1套旋转端，1套固定端）。

6.13.2  增加旋转端主轴锥面推力套1套，弹簧夹具1套（与主轴锥面推力套配合部分）。

6.13.3  提供按出厂标准供应的1年备件及清单。

6.14 提交文件

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品安全合格证明 | 提交文件以U盘存储电子版文件1套、书面文件2套方式提交 |
| 2 | 操作手册 |  |
| 3 | 日常维护和设置手册 |  |
| 4 | 通用备件清单 |  |
| 5 | 装配图纸和零件清单（含电气和机械） |  |
| 6 | 夹、辅具图纸及清单 |  |
| 7 | 系统备份硬盘 | 1套 |
| 8 | 装箱清单 | 1套 |

7 机床工作环境

7.1  温度：-10℃～40℃

7.2  湿度：5%～90%

7.3  电源：3相5线  380V±10%  50Hz

★8 零件加工技术要求

8.1  零件型号及尺寸: J78W.03HJ、J92D.03HJ、J100.03HJ，尺寸详见附图。

8.2  零件材料：涡轮材料K18C ,转子轴材料42CrMo（硬度38HRC～42 HRC）。

8.3  断口及抗拉强度要求：断口无缺陷和未焊上的缺陷，断口必须在涡轮端，且σb≥760MPa。

8.4  焊接跳动：焊接部位≤0.5mm，尾部≤1mm（距离转子轴尾端10mm范围内检测）。

8.5  磨损量5±0.5mm。

8.6  生产节拍：≤60s/件(包含装卸零件及切焊疤时间)

附图：（买方提供J78W.03HJ、J92D.03HJ、J100.03HJ所需的样图及样件，卖方按相应样图制作夹具并按样图进行验收。）

9  设备验收

9.1  设备以交钥匙的方式进行验收，包含预验收和终验收，预验收在卖方现场进行，终验收在买方现场进行。

9.2  预验收和终验收的零件品种3种分别为：J78W.03HJ、J92D.03HJ、J100.03HJ。

9.3  预验收和终验收均要求对设备各项功能、配置、技术参数等符合条款3、4、5、6要求。

★9.4  预验收及终验收均要求产出节拍：≤60s/件(包含启停机、装卸零件、焊接、切焊疤时间)。

★9.5  预验收时每个品种各连续焊接30件，满足条款8要求，其中条款8.3断口及抗拉强度、8.4焊接跳动、8.5磨损量按照100%/型号频次进行检验。

★9.6  终验收时每个品种各连续焊接100件，满足条款8要求，其中条款8.3断口及抗拉强度按照每型号首2件及每间隔10件做一次拉力试验（每次2件）检测，8.4焊接跳动和8.5磨损量按照100%/型号检测。

10  人员培训

10.1、供方免费为需方培训机械维修、电器维修及操作人员；

10.2、设备安装调试工作完成后，在现场进行培训，相关人员经培训并考试合格方可上岗。

11 售后服务

11.1 本设备主机自最终验收正式交付使用之日起免费保修1年，（需方人为和不可抗力造成的损坏除外）；

11.2 本设备实行终身维修服务，过保修期的维修适当收取工本费；

11.3 供方在接到需方报修信息后2小时内给予电话或传真答复，需要到现场处理的故障维修人员在48小时内到达设备现场。

12  附图

J78W.03HJ样图，共3张

J92D.03HJ样图，共3张

J100.03HJ样图，共3张

# Text boxes

湖南天雁机械有限责任公司

Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd