### 数控锥面磨床比质比价采购公告

### （采购编号:TYZB2021-37）

我公司需采购数控锥面磨床一台套，现面向社会公开比质比价采购，欢迎符合要求的单位参与。并请按时将相关资料（含产品报价、交货期、付款方式、技术方案、资质等内容）以竞价书的形式快递或送至我公司，具体要求如下：

一、资质要求：

1.1竞价单位具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，竞价单位提供三合一企业营业执照复印件。

1.2所投产品制造商在近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、甲方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

1.3产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

★1.4如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件。

二、售后服务：

维修反应时间在24小时之内，如确有需要,并在48小时内到达设备安装地，并在达到后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内做出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。质量保证期不少于一年（时间以终验收合格之日算起）。

三、竞价资料要求、递送方式、报名、资料递交截止日期及评审时间：

★3.1竞价文件必须采用A4纸型，所有文件左侧胶装装订，不得采用活页、卡扣方式装订,否则将被否决；必须提供正本一份，副本四份（竞价文件封面须注明“正、副本”），以及U盘电子档(盖章扫描件)一份。上述资料必须密封完好，否则将被否决。封面标明所投产品名称及竞价单位名称及联系人电话。资料通过快递邮寄、送达方式均可（邮寄地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司；收件人；王先生；电话：15173498337，邮编：421005）

★3.2报名时间及报名资料要求： 竞价文件送达截止时间前10天内将承诺书（附件1）、生产厂家授权代理证明（若是代理商请提供）和商务审查表（电联我公司联系人索取）一并签字盖章扫描电子档发送至我司联系人邮箱，纸质版随竞价文件一并快递至我公司。两份文件待审查确认无误后视为报名成功，未在该时间段报名的无效。

3.3竞价文件送达截止时间和比质比价评审时间：2021年11月9日上午9点。评审地点：湖南天雁机械有限责任公司三号会议室。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件；

4.3所竞价项目所需的所有相关资质；

★4.4法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件9）；

★4.5竞价书、竞价一览表、设备标准配置所含明细的分项报价、备品备件清单、商务、技术偏离表等（见附件2-12）。

★4.6提供设备技术方案（见附件13）。

4.7提供设备的技术特点，并与同行业比较的优缺点。

4.8近2年在中国大陆相同和类似型号设备销售不少于3家的业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、合同对方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

4.9提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件10）。

4.10固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1交货时间：预付款到账之日起3个月内到达买方现场。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：预付合同不含税金额30%；预验收合格后付30%，卖方收到款项后5个工作日内发货并开具已付款的增值税专用发票；通过终验收合格后卖方将剩余增值税专用发票全部开出后付30%，同时支付对应合同价款的税金；余下10%作为质量保证金，若设备在质量保证期内无质量问题，则质量保证期满后支付(无息)，否则延期支付或扣除相应费用。

★5.4 竞价文件有效期：竞价文件送达截止日起不少于90天。

5.5其它要求：设备卖方负责设备安装、调试的所有费用。竞价文件中含主机、辅机、附件及备品备件的清单（包括设备名称、机械和电气件实物型号、数量、型式、规范及生产厂名称、地址、联系方式等）。

六、技术要求标准（见附件14）

七、评审原则：采用综合评审的原则，以综合评分最高者为中选单位。评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务评议（20分）、技术评议（50分）和价格评议（30分）。

| 7.1评分标准 |
| --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 结论 |
| 1、符合性检查 | 评审委员会首先对所有竞价文件做符合性检查，主要评议各竞价单位是否按采购公告的要求提供了所有关键性文件，包括：承诺书及报价表、商务响应文件、技术响应文件、技术方案，法人代表授权书，竞价文件有效期等是否满足要求，符合性检查不合格的竞价单位将被否决，不得进入后续评议。 | 合格/不合格 |
| 2、商务评议 | 商务评议（其中包括：企业财务证明、产品质量体系证书、付款方式、近两年同型号产品销售业绩、交货期、质量保证期）（20分） （1）企业财务证明（2分）：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（有1分、无0分）、银行资信证明等（有1分、无0分）。 （2）产品质量体系证书（3分）：产品质量体系证书（有3分、无0分）。 （3）付款方式（3分）：付款方式满足采购公告要求（3分），不满足（0分）。 （4）近两年（2019年至今）同类产品销售业绩（7分）：按采购公告要求提供业绩证明材料，以销售合同或中标通知书及终验收报告为准，业绩最高（7-6分），业绩中等（5-3分），业绩较差（2-0）。 （5）交货期（3分）：交货期满足商务要求（3分），交货期比商务要求每延长10日则减少1分，减至0分为止。以上缩短或延长日期不足10日的按照10日计算。 （6）质量保证期（2分）：质量保证期满足采购公告要求（2分），不满足（0分）。 | 具体得分 |
| 3、技术评议 | (1) 基本分（35分）： 竞价单位的竞价文件中技术响应部分完全满足采购公告的技术要求（35分）。 ★号项为必需满足项，任何一项不满足即视为作废。其余各项，一项不满足扣3分。 | 具体得分 |
|  | (2) 技术方案的完整性（5分）：评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）；（报价资料中有设备完整的方案以及各项参数指标、关键配件型号规格等，且方案包含了技术要求中的所有功能为优，以上有部分缺陷为良好，方案过于简单或功能有缺陷为一般。） | 具体得分 |
|  | (3)技术方案的深度（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）；（技术方案满足技术要求，且技术方案深度优。实现功能的方案与技术要求有部分偏离但公司能接受为良好。有技术缺陷者为一般。） | 具体得分 |
|  | (4) 技术方案的先进性（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）。（部分关键指标优于技术要求、关键配件品质较好或自动化程 度相对较高等为优，良好和一般相对比。） | 具体得分 |
| 4、价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购公告要求且竞价最低的报价（各有效竞价单位评估价最低价）为评议基准价。 计算评估价后，评委会将按下列公式计算各竞价单位的报价部分得分 PF= 30－（F －Fs）/Fs×Q 注：1、PF为报价部分得分 2、Fs为评议基准价＝各有效竞价单位评估价最低价 3、F为合格竞价单位报价 4、Q为价格折扣分值＝10 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位 6、价格得分最高为30分，最低为0分。 | 具体得分 |

八、联系方式：

联系人：龚先生、王先生   电话：15173498337；邮箱：w15173498337@163.com 。

说明：所有带★项必须满足，否则有可能将被否决。

日期：2021年10月18日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次比质比价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加比质比价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告设备的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我们的竞价文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的报价在竞价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我们将按采购公告文件规定的内容和竞价文件的相关内容与采购人签订合同；

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我们的供货设备及相关服务满足采购公告文件要求。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 竞价书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表竞价单位 __     ______                (竞价单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的全部文件（正本一份和副本四份），电子档一份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的竞价有效期为自竞价文件送达截止日起_______天。

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在竞价有效期内撤回竞价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3                                   竞价一览表

采购编号：

项目名称：                                                                       单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容/ 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价总价（元） | 质保周期 | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写总价 |  | 大写总价 |  |

竞价单位名称（盖章）：

竞价单位授权代表(签字):	电话：

注: 1、此表一式二份，一份装入竞价文件中，另一份应密封标记并单独递交。

2、报价总价为竞价一览表中设备费、备品备件费，专用工具和仪器仪表费、特殊工具配件费,安装调试费、检测费、资料费、软件费、培训费、技术服务费、验收等所有费用。

3、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件4

### 竞价分项报价总表

采购编号：

项目名称：                                                　　　                 单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购公告文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件5

主要设备清单

采购编号：

项目名称：    　　              　                                                单位：人民币/元

| 品目号 | 主要设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：1、各竞价单位应在本表中根据采购公告文件技术规范书中主要设备技术要求中的品目号填写本项目中的主要设备；

2、以上金额均报不含税金额。

### 附件6

备品备件清单

采购编号：

项目名称：                                                   　　              　  报价单位：人民币/元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件7

专用工具清单

采购编号：

项目名称：                                                            　　         单位：人民币/元

| 品目号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件8

竞价单位推荐的选择功能件清单

（供选择，若无此项内容可不填）

1.推荐的选择功能件内容：                                                                             单位：人民币/元

| 品目号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

竞价单位(盖章):

竞价单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件9

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （竞价单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：竞价文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

竞价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致竞价文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件10

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件11

### ★商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款 要求 | 竞价文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________________

竞价单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写竞价文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；竞价文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，只需盖章签字，视其为满足竞价文件商务条款要求。

2.竞价单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考竞价文件第五条《商务要求》。

### 附件12

### ★技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 竞价文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将附件14的技术要求逐条响应说明。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价单位(盖章): ____________________

竞价单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：竞价单位应根据其提供的货物和服务，将采购公告文件的要求一一列出至此表，不管有无差异，都须将竞价单位的实际技术条款在此偏离表中列出，此表中必须写明实际响应的具体内容；若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件13                 ★技术方案书及图纸

竞价方须根据各自系统的特点并参照采购公告文件技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术规格建议方案。

| 竞价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件14

数控锥面磨床技术要求

1、  设备名称：数控锥面磨床。

2、  设备数量：1台。

3 、 设备用途：该设备用于各类发动机气门盘部锥面的磨削加工。

4 、 加工零件示意图：

4.1、气门盘部材料：6Cr21Mn10MoVNbN、5Cr21Mn9Ni4N、Ni30、85Cr18Mo2V、NiCr20TiAl、Ni30、钛合金等。

4.2、杆部直径d：φ6mm～φ14mm。

4.3、盘部直径D：φ30mm～φ70mm。

4.4、长度范围L：100mm～220mm。

4.5、锥面角度α：45°～70°。

4.6、锥面对杆部跳动：≤0.02mm；

4.7、锥面圆度：≤0.003 mm；

4.8、锥面粗糙度：≤Rz1.6μm；

4.9、气门理论圆至盘端面距离：±0.05mm。

4.10、锥面磨削量：0.03mm-0.15mm

5、  设备技术要求：

5.1、砂轮最大线速度：50m/s,恒线速。

5.2、工作台纵向运动速度：（无级）0.05～3m/min。

5.3、Y轴行程≥200mm，Z轴行程≥100mm。

5.4、磨削砂轮规格：φ600mm×20mm×φ203mm。

5.5、砂轮最小使用直径：400 mm（45°锥面角度），500mm（70°锥面角度）。

★5.6、砂轮主轴轴向窜动小于0.002 mm，径向跳动小于0.002 mm，设备其他精度要求参照GBT 4685标准。

5.7、保证设备刚性、抗振性、抗热变形能力，相关部位加厚，提高机床刚性和稳定性。

5.8、砂轮主电机采用国内外品牌三相异步电机，配备国内外知名品牌主轴，并具有自动补偿功能，保证磨削实现恒线速。

5.9、夹具主轴轴向窜动小于0.002 mm，径向跳动小于0.002 mm，夹具采用单锥夹头。夹持轴系要求回转精度高、刚性好、夹持牢固、使用寿命长。夹具主轴伺服电机驱动，数字写入，可调整控制0-2000rpm。

★5.10、主轴采用伺服电机驱动，采用进口角接触球轴承，锥套装入主轴后锥孔跳动≤0.002mm，直接插入主轴，跳动调整方便，更换简单快捷，配有防尘盖，具有自动清理夹头内孔功能。拉杆及周围、中空回转缸和工件主轴做好防锈处理。夹头由需方提供图纸，供方根据需方所提供图纸设计夹具。有防止在工作状态下夹头与夹具之间发生沿圆周位移的装置。

5.11、工件与砂轮之间具有防撞设计，进给系统采用国内外知名品牌配置，进给传动采用伺服电机，高精度滚珠丝杠，丝杆的直径不得小于φ35mm。进给导轨标准铸造，双V型滑块结构。

5.12、设备采用国内外知名品牌PLC控制系统，伺服系统采用国内外知名品牌，电柜应有空调装置，电器部分具备防潮、防尘措施，密封良好，电气防护应达到IP55，控制程序具有连锁，达到动作协调一致。

5.13、操作面板上有总累积计数，班产累积计数、清零、节拍、生产计时功能。另具备快进、粗磨、精磨、光磨参数、切削速度、起始位置设置及显示功能，同时在控制屏上有自动和手动按钮，机床有以太网口可实现故障代码、故障时间、加工数量、加工参数等方面的传输。有报警信号，计数及故障报警。进给、砂轮修整需配备便携式电子手轮。

5.14、采用自动上下料，装卸可靠。机床采用气门直立进料和直立出料的上下料方式，使用时平稳可靠，避免气门工件与工件之间的磕碰，上下料装置要方便机械连线。气动式自动上、下料，采用输送带方式；上、下料过程应平稳可靠流畅，整个过程工件不允许有任何碰砸伤，上下料机构设有安全防护措施，且不能妨碍操作者更换砂轮、工装夹具等各种操作。

5.15、砂轮自动修整并自动补偿，修整独立冷却。修整器的安装位置应方便、可观察。

★5.16、设备磨削冷却方式采用油冷。所有设备工作区间内使用的导线防护管以及感应接近开关的导线必须使用耐油线，所有工作区间内的电气元件必须通过中间接线盒连接,机床导线保护金属软管必须采用耐油软管，具有良好的强度及防护性。机床配备全密封罩壳，设备内所有电气元件要具有良好的油气密封功能，设备配备油雾收集与回收装置，符合国家环保要求，有油温监控，油温冷却装置，油温控制在室温±15℃，油温过热报警功能。符合国家防火安全要求。备注： 此条油温指的是磨削油的温度。冬天室温在5℃环境下机床磨削油不能出现凝固现象。

★5.17、磨削锥面角为45°～70°的各类气门，有刻度盘，便于调整角度，刻度盘最小分度值≤10′。

5.18、采用离心分级式过滤，过滤后的磨削油加工气门须保证气门锥面的几何精度和表面粗糙度。

5.19、砂轮冷却：磨削油在磨削过程中能充分冲洗砂轮，防止磨削屑阻塞砂轮。充分冷却工件，防止烧糊，保证工件表面粗糙度。磨削油流量大小可调，方向可调，有防护罩，防止磨削油跑冒滴漏，对地面造成油污污染。

5.20、生产能力：

★生产节拍≤14秒（包含砂轮修整、自动上下料时间）。

产品换产方便；夹头定位、装卸、调整速度快捷，能够在20分钟以内完成换产，转型产品符合产品工序质量要求。

5.21、设备方便上下料； PLC动作程序的编辑可向用户开放；预留给用户的PLC点数为10(IN)+10(OUT)，I点：将配线引至接线端子；O点通过继电器转换板引至接线端子。

5.22、设备应具备安全防护功能，实现电气连锁自动保护，符合有关行业和国家标准。电气安全等级应符合GB5226的技术标准；机械应符合GB/T15706.2机械安全 基本概念与设计通则 第二部分:技术原则、GB16754.1 机械安全总停设计原则等等。

5.23、设备应具备避免人身事故发生的功能、避免触电等人身事故的发生。

5.24、设备运行应可靠，便于维护和修理。

5.25、设备颜色：GY02纺绿 GSB05-1426-2001(颜色要与需方沟通确认)

6、环境条件

6.1 、电源：3相5线  380V±10%  50Hz

6.2 、环境温度：0℃～40℃

6.3 、气源：0.4 Mpa～0.8Mpa

6.4 、湿度：30%～90%

7 、供货范围

7.1、提供机床使用说明书, 含电路原理图、电气接线图、可编程控制器（PLC）梯形图，简要维修说明。

7.2 、提供易损件一套及易损件清单。

7.3、 提供工装图和易损件备件图等图纸。

7.4、 免费提供预验收、终验收培训。

7.5、 供方提供上下料机构及装卸机构的设计图纸及各种零部件的型号、规格等资料，以便需方维修更换。

7.6、 以上资料纸质四份，电子文档一份。

7.7 、提供机床附件两份,含工作灯、调整垫铁及螺栓、机床工具箱及相关工具、冷却液箱、砂轮、单锥夹头（φ7mm, φ9mm, φ10.5mm，图纸由需方提供）各一套、标准锥套（供方提供图纸）、数据线等。

8 、 预验收

（备注：本设备验收分预验收和终验收，供方提供检测报告和产品合格证明，在需方场地进行终验收。）

8.1、验收地点：供方提供。

8.2、预验收方式：供方设备制造完毕后，书面通知需方，需方凭供方通知去供方提供地点进行预验收，并作出预验收报告并形成书面文件经双方签字认可后生效。

8.3、验收产品0084排气门、MC气门、WD615气门等，连续加工零件共80件。满足零件★标识尺寸要求，Ppk≥1.67。

8.4 、需方对设备各参数和自动控制、电气手动控制和机械应急手动控制的灵敏度，能够达到以上技术要求中的各项要求。

9 、终验收

9.1、验收地点：在需方场地进行。

9.2、设备在需方场地安装调试完成后，由供方对需方员工进行现场培训，实地操作，讲解原理和操作程序。

9.3、在连续加工的零件中，满足如下要求，为终验收合格。

（1）、尺寸精度满足零件的工艺要求及精度要求。连续抽取镍基产品125件，满足零件★标识尺寸要求，Ppk≥1.67。

（2）、形位公差满足工艺要求。

（3）、粗糙度满足工艺要求。

（4）、生产节拍：满足加工节拍。

（5）、设备连续生产30天，产品质量与加工节拍满足要求视为终验收合格。

# Text boxes

湖南天雁机械有限责任公司

Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd