### 电机磁滞测功机询比采购公告

### （采购编号:TYXJ2024-20）

我公司需采购电机磁滞测功机1台，现面向社会公开询价采购，欢迎符合要求的单位参与。该公告公示在中国兵器采购电子商务平台——阳光七采https://www.norincogroup-ebuy.com/进行询价采购，并在湖南天雁公司官网公示，欢迎符合要求的单位参与。具体要求如下：

一、资质要求：

1.1响应单位具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，响应单位提供三合一企业营业执照复印件。

1.2产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

★1.3如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明材料。

★1.4不能是三无供应商（无实缴资本、无营业场所、无参保人员）

二、售后服务：

维修反应时间在8小时之内，如确有需要,并在24小时内到达设备安装地，并在达到后2日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内做出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。质量保证期不少于一年（时间以终验收合格之日算起）。

三、报价方式与日期：

3.1.请在阳光七采平台报价，发出采购公告文件之日至提交响应文件截止日期，最短不少于7天。报价截止时间2024年04月 16日上午10点00分。请在规定的截止日期前报价。

3.2报名时间及报名资料要求： 响应文件送达截止时间前3天内将承诺书（附件1）、生产厂家授权代理证明（若是代理商请提供）和商务审查表（电联我公司联系人索取）一并签字盖章扫描电子档发送至我司联系人邮箱，纸质版随响应文件一并快递至我公司。以上资料需以原件扫描pdf附件形式上传到阳光七采平台。所有报价单位纸质版的报价文件（资料含技术方案、报价明细、企业营业执照（三证合一）、资质证书、法定代表人授权书等）应在询价结束后3日内邮寄或送至我公司。

3.3联系人：陈明元，电话：13973427676。地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明材料；

4.3所响应项目所需的所有相关资质；

★4.4法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件9）；

★4.5响应书、报价一览表、设备标准配置所含明细的分项报价、备品备件清单、商务、技术偏离表等（见附件2-12）。

★4.6提供设备技术方案（见附件13）。

4.7提供设备的技术特点，并与同行业比较的优缺点。

4.8近3年在中国大陆相同和类似型号设备销售业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、合同对方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

4.9提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件10）。

4.10固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

4.11产品质量体系证书

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1交货时间：合同生效之日起30天内到达买方现场。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：预付合同不含税金额30%；终验收合格后，乙方在5日内开具至合同价税合计价全款增值税专用发票，甲方收到发票挂账后次月付至票面金额的90%给乙方。留票面金额的10%作为质量保证金，若设备在质量保证期内无质量问题，则质量保证期满后支付(无息)，否则延期支付或扣除相应费用。

★5.4 响应文件有效期：响应文件自报价截止日起不少于90天。（即阳光七采平台上报价有效期必须是90天以上。）

5.5其它要求：阳光七采平台请报含税价格，并在平台上备注税率，响应文件请报不含税价格。设备卖方负责设备安装、调试的所有费用。响应文件中含主机、辅机、附件及备品备件的清单（包括设备名称、机械和电气件实物型号、数量、型式、规范及生产厂名称、地址、联系方式等）。

六、技术要求标准（见附件14）

七、评审原则：采用综合评审的原则，以综合评分最高者为中选单位。评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务评议（20分）、技术评议（50分）和价格评议（30分）。

| 7.1评分标准 |
| --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 结论 |
| 1、符合性检查 | 评审委员会首先对所有响应文件做符合性检查，主要评议各响应单位是否按采购公告的要求提供了所有关键性文件，包括：承诺书及报价表、商务响应文件、技术响应文件、技术方案，法人代表授权书，响应文件有效期等是否满足要求，符合性检查不合格的响应单位将被否决，不得进入后续评议。 | 合格/不合格 |
| 2、商务评议 | 商务评议（其中包括：企业财务证明、产品质量体系证书、付款方式、近两年同型号产品销售业绩、交货期、质量保证期）（20分） （1）企业财务证明（2分）：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（有1分、无0分）、银行资信证明等（有1分、无0分）。 （2）产品质量体系证书（3分）：产品质量体系证书（有3分、无0分）。 （3）付款方式（3分）：付款方式满足采购公告要求（3分），不满足（0分）。 （4）近三年同类型产品销售业绩（7分）：按采购公告要求提供业绩证明材料，以销售合同或中标通知书为准。最少提供一份业绩，每多提供一份得1分，最高得7分。提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、甲方名称、联系人、联系电话）。 （5）交货期（3分）：交货期满足商务要求（3分），交货期比商务要求每延长10日则减少1分，减至0分为止。以上缩短或延长日期不足10日的按照10日计算。 （6）质量保证期（2分）：质量保证期满足采购公告要求（2分），不满足（0分）。 | 具体得分 |
| 3、技术评议 | (1) 基本分（35分）： 响应单位的响应文件中技术响应部分完全满足采购公告的技术要求（35分）。 ★号项为必需满足项，任何一项不满足即视为作废。其余各项，一项不满足扣3分。 | 具体得分 |
|  | (2) 技术方案的完整性（5分）：评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）；（报价资料中有设备完整的方案以及各项参数指标、关键配件型号规格等，且方案包含了技术要求中的所有功能为优，以上有部分缺陷为良好，方案过于简单或功能有缺陷为一般。） | 具体得分 |
|  | (3)技术方案的深度（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）；（技术方案满足技术要求，且技术方案深度优。实现功能的方案与技术要求有部分偏离但公司能接受为良好。有技术缺陷者为一般。） | 具体得分 |
|  | (4) 技术方案的先进性（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）。（部分关键指标优于技术要求、关键配件品质较好或自动化程 度相对较高等为优，良好和一般相对比。） | 具体得分 |
| 4、价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购公告要求且响应最低的报价（各有效响应单位评估价最低价）为评议基准价。 计算评估价后，评委会将按下列公式计算各响应单位的报价部分得分 PF= 30－（F －Fs）/Fs×Q 注：1、PF为报价部分得分 2、Fs为评议基准价＝各有效响应单位评估价最低价 3、F为合格响应单位报价 4、Q为价格折扣分值＝10 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位 6、价格得分最高为30分，最低为0分。 | 具体得分 |

八、联系方式：

联系人：陈明元   电话：13973427676；邮箱：397587201@qq.com 。

说明：所有带★项必须满足，否则有可能将被否决。

日期：2024年04月09日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次询比或竞价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加询比或竞价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告标的物的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我方的响应文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我方报价在报价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我方将按采购公告文件规定的内容和响应文件的相关内容与采购人签订合同，否则我方将承担报价的10%作为采购人的经济损失；

  - 如果我方中选，我方保证基于合同提供的产品或者服务，采购方使用、制造、售、出口等经营活动不会侵犯任何第三方的知识产权；同时由于我方产品发生知识产权争议或纠纷对买受方造成经济损失的，需方有权随时向出卖方提出赔偿要求。

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我方的供货标的物及相关服务满足采购公告文件要求，符合国家相关法律法规及标准要求。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 响应书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表响应单位 __     ______                (响应单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的相关资料；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的报价有效期为自响应文件送达截止日起_______天。

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在报价有效期内撤回报价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3                                   报价一览表

采购编号：

项目名称：                                                                       单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容/ 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价总价（元） | 质保周期 | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写总价 |  | 大写总价 |  |

响应单位名称（盖章）：

响应单位授权代表(签字):	电话：

注: 1、此表一式二份，一份装入响应文件中，另一份应密封标记并单独递交。

2、报价总价为报价一览表中设备费、备品备件费，专用工具和仪器仪表费、特殊工具配件费,安装调试费、检测费、资料费、软件费、培训费、技术服务费、验收等所有费用。

3、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4、以上金额均报不含税金额。

附件4

### 报价分项报价总表

项目名称：                    采购编号：                                       　　　              单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购公告文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件5

主要设备清单

采购编号：

项目名称：    　　              　                                                单位：人民币/元

| 品目号 | 主要设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：1、各响应单位应在本表中根据采购公告文件技术规范书中主要设备技术要求中的品目号填写本项目中的主要设备；

2、以上金额均报不含税金额。

### 附件6

备品备件清单

采购编号：

项目名称：                                                   　　              　  报价单位：人民币/元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件7

专用工具清单

采购编号：

项目名称：                                                            　　         单位：人民币/元

| 品目号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件8

响应单位推荐的选择功能件清单

（供选择，若无此项内容可不填）

1.推荐的选择功能件内容：                                                                             单位：人民币/元

| 品目号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件9

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （响应单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：响应文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致响应文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件10

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件11

### ★商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款 要求 | 响应文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): ____________________________

响应单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写响应文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；响应文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，只需盖章签字，视其为满足响应文件商务条款要求。

2.响应单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考采购公告文件第五条《商务要求》。

### 附件12

### ★技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 响应文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将附件14的技术要求逐条响应说明。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): ____________________

响应单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：响应单位应根据其提供的货物和服务，将采购公告文件的要求一一列出至此表，不管有无差异，都须将响应单位的实际技术条款在此偏离表中列出，此表中必须写明实际响应的具体内容；若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件13                 ★技术方案书及图纸

响应方须根据各自系统的特点并参照采购公告文件技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术规格建议方案。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件14

## 电机磁滞测功机技术要求

该设备为电机磁滞测功机，主要用于对电机的性能进行测试和评估。磁滞测功机应具有高测试精度、高灵敏度、负载转矩稳定性好、测试重复性好等特点，以满足测试需求。

### 1 项目名称

电机磁滞测功机

### 2 适用范围

2.1 测试范围

该试验设备可测试电子水泵、电子执行器、空气悬架压缩机。

### 3总体要求

★试相关参数需满足表1要求

表1 试验参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | ★研华工控机（原装机）IPC-610L 工业主板 CPU: 不低于I3-3220 3.3Ghz处理器 内存: 不低于DDR3 4G工业研华内存 不低于1T机械企业硬盘， 含键盘鼠标。 | 1套 |
| 2 | 显示器 | 19寸显示器。 | 1台 |
| 3 | 系统操作柜 | 1. ★32U立式操作柜，外形尺寸：≤800mm*600mm*1600mm； 2. 系统启动、测试、安全急停防护控制； 3. 测功电机加载控制； 4. 数据采集传输、报表曲线生成。 | 1套 |
| 4 | ★电机性能分析仪 | 同步采样电机转矩、转速、直流输入电压、电流等参数； 转速转矩闭环功能； 输入：最大转速，模拟量测量输入信号均为额定量程的1.05倍 最少支持2个电机转速、转矩通道+ 3个直流参数通道或者1个电机转速、转矩通道+ 4个直流参数通道。 转速频率：1-500kHz精度：0.05%； 转矩频率：1-500kHz精度：0.05%； 转矩模拟：0-±5V 精度：0.1% ； 直流电压：0-±1000V 精度：0.2% ； 直流电流：0-±50A 精度：0.2% ； 采集速率：100kHz； 采样时间：10ms - 500ms 可设； 仪表显示刷新时间：约0.05s； 通讯接口：以太网（RJ45) 百兆或者千兆； 仪器外形最大尺寸(mm)：宽×高×深（485×89×335）。 | 1台 |
| 5 | 多源信号控制仪 | 1. ★可实现一拖六测功机测量，可通过按键或上位机来实现各通道的切换， 2. ★可测量测功机的转矩频率量、转矩模拟量、转速频率量, 3. 仪器工作电源：AC（180～240）V 50/60Hz; 4. 仪器外形最大尺寸(mm)：宽×高×深 （485×89×335）; 5. 仪器装架开口尺寸(mm)：宽×高 （446×90）。 | 1台 |
| 6 | 系统通讯模块 | 电机性能分析仪、多源信号控制仪等系统通讯。 | 1套 |
| 7 | 转矩转速传输模块 | 1. 工作电源：DC 10-30V ； 2. 工作温度: -10 ℃ - 50℃； 3. ★ 通道数量:2通道频率（一入一出） 2通道模拟（一入一出）； 4. ★ 输入信号：脉冲信号0-5V 模拟信号：0-±10V； 5. ★ 输出信号：脉冲信号0-5V 模拟信号：0-±10V； 6. ★模块精度：0.5%； 7. ★隔离信号带宽： 脉冲信号0-500kHz 模拟0-1KHz； 8. 输入阻抗：>1KΩ； 9. 输出阻抗：<150Ω； 10. 最大隔离电压：AC:1000V； 11. 外型尺寸（mm)：22.5 * 80 * 100； 安装方式：导轨安装。 | 1套 |
| 8 | ★电机性能测试软件 | 自动模式、手动模式、定点模式、耐久模式、转矩闭环加载（转矩分辨率：1mN.m）、转速闭环加载功能。 | 1套 |
| 9 | ★磁滞测功机 | 1. 转矩量程：0.1N.m(建议最佳转矩测量范围：0.01N.m -0.1N.m)， 2. 最高转速：25000rpm， 3. 连续运行功率：80W， 4. 短时运行功率： 200W（5min）， 5. 精度：0.2%， 6. 冷却方式：压缩空气冷却。 | 1套 |
| 10 | 转矩标定装置 | 量臂砝码配套，标定测功机转矩用。 | 1套 |
| 11 | 测试台架 | FD，放置测功机、被测电机工装夹具等。 | 1套 |
| 12 | 测功机夹具 | 测功机固定工装。 | 1套 |
| 13 | 三维调节台 | 上下、前后、左右可调平台。 | 1套 |
| 14 | 被测电机工装夹具 | 安装固定被测电机，按一款样机定制。 | 1套 |
| 15 | 安全防护罩 | 设备运行时旋转部件安全防护 | 1套 |
| 16 | 联轴器 | 磁滞功机与被测电机连接，按1款电机定制 | 1套 |
| 17 | ★磁滞测功机 | 1. 转矩量程：3N.m(建议最佳转矩测量范围：0.3N.m -3N.m)， 2. 最高转速：25000rpm， 3. 连续运行功率：800W， 4. 短时运行功率：1300W（5min）， 5. 精度：0.2%， 6. 冷却方式：压缩空气冷却。 | 1套 |
| 18 | 转矩标定装置 | 量臂砝码配套，标定测功机转矩用 | 1套 |
| 19 | 测试台架 | FD，放置测功机、被测电机工装夹具等。 | 1套 |
| 20 | 测功机夹具 | 测功机固定工装 | 1套 |
| 21 | 三维调节台 | 上下、前后、左右可调平台。 | 1套 |
| 22 | 工装夹具 | 安装固定被测电机，按两款电机定制 | 2套 |
| 23 | 安全防护罩 | 设备运行时旋转部件安全防护 | 1套 |
| 24 | 联轴器 | 磁滞测功机与被测电机连接，按2款电机定制 | 2套 |
| 25 | 直流稳压电源 | 额定功率3.6kW 电压范围0-60V，电压精度：≤0.1%+60mV； 电流范围0-60A，电流精度：≤0.2%+20mA； 带电压补偿功能。 | 1套 |
| 26 | 信号发生器 | ★最高输出频率：10MHz; ★采样率：125Msa/s; ★垂直分辨率：16bits; 通道数：1通道。 | 1台 |
| 27 | CAN/LIN通讯卡 | ★CAN通道：2 ★LIN通道：2 接口形式：DB9公口 ★内置5V转12V（带隔离） ★电磁隔离：有 ★CAN最大速率：1Mbps CAN发送能力：8000帧/秒 CAN发送能力：10000帧/秒 ★LIN接口耐压：36V | 1套 |
| 28 | 包装、运输、保险 | 木箱包装，运输至用户指定位置，含保险。 | 1次 |
| 29 | 系统设计 | 系统整体设计、选型、电气图纸。 | 1次 |
| 30 | 安装、调试、培训 | 安排技术工程师上门安装、调试和培训。 | 1次 |

### 分项要求

4.1结构要求：

磁滞测功机的结构设计应合理，便于安装、调试和维护。同时，其外观应整洁美观，符合相关的工业设计标准。

4.2 控制系统：

负责整个测功机的控制和数据处理。控制系统根据转速传感器的信号调整激磁线圈的电流，从而控制制动力矩的大小。同时，控制系统还接收转矩传感器的信号，进行数据处理和显示。

4.3冷却系统：

由于测功机在工作过程中会产生热量，因此需要冷却系统来保持其正常工作温度。冷却系统通常包括散热片、风扇等部件，能够有效地降低测功机的温度。

4.4 安全及其他配置：

测功机应具备必要的安全保护措施，如过载保护、过热保护等，以确保在使用过程中人员和设备的安全。

过热保护：磁滞测功机在工作过程中会消耗功率并转化为热量，具有额定的运行功率。如果超过这一功率，设备可能会因过热而受损。因此，必须确保设备在规定的功率范围内运行，并配备必要的过热保护措施。

操作安全：在工作时，不得接触旋转部件，因为外表可能产生高温，导致烫伤。操作人员应采取必要的防护措施。

4.5 附件配置

无

### 5设备工作环境

a.电源要求：AC 220V±20% 50/60Hz

b.温度：-10~50℃  湿度（20%~90%）RH

6设备验收

6.1设备供方负责设备安装并培训至少2名工程技术人员，使其能够熟练掌握电机磁滞测功机的使用和日常维护。

6.2提供必要的备品备件清单，各种技术资料齐全，包括图纸、操作规程、合格证书等。（电子版图纸一份、纸质图纸三份）

6.3检查各系统间电路布置是否规范满足国家要求和其他特殊要求，检查各系统管路连接是否可靠、是否存在三漏现象。

6.4 设备实施终验收，即设备到测试正常再验收，需要专业售后安装和操作支持。

6.5设备整套系统的质保期限为24个月，自终验收合格之日起开始计算售后服务维修，国内有售后维修部门，须在故障报修后8小时内响应，48小时到现场。

6.6 提供质保期内免费耗材。